Ένας κύλινδρος σε κεκλιμένο επίπεδο

Ο αρχικά ακίνητος ομογενής κύλινδρος μάζας m=1Kg, ακτίνας R=0,1m, φέρει λεπτή εγκοπή βάθους , στην οποία είναι τυλιγμένο πολλές φορές νήμα αμελητέου πάχους. Για τη γωνία κλίσης ισχύει ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Κάποια στιγμή ο κύλινδρος αφήνεται ελεύθερος.

i) Η ελάχιστη τιμή του συντελεστή οριακής τριβής μεταξύ του κυλίνδρου και του πλάγιου επιπέδου, ώστε ο κύλινδρος να ισορροπεί είναι:

α) μs,min=1/8 		       β) μs,min=1/2 	                       γ) μs,min=1/4

ii) Αν μ<μs,min  αποδείξτε το σχοινί θα παραμείνει τεντωμένο.

iii)  Για τα μέτρα της μεταφορικής επιτάχυνσης αcm και της γωνιακής επιτάχυνσης αγων αν μ<μs,min θα ισχύει:

α)   	        β)                	γ)

iv) Αν μ=1/8 τότε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής περί το σημείο Κ είναι:

α)     β)  	γ)

v) Το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου περί το σημείο Κ δίνεται από τη σχέση:

α)   	        β)                 	γ)

Θεωρείστε τον μέγιστο συντελεστή στατικής τριβής ίσο με τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.

Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου περί άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του είναι Icm=0,5·m·R2

Δίνεται το μέτρο του  =10m/s2.

Απάντηση

i) Από την μεταφορική ισορροπία του σώματος σε κάθε άξονα προκύπτει:

Από την στροφική ισορροπία του σώματος προκύπτει:

Για να μην ολισθαίνει θα πρέπει η τιμή της στατικής τριβής να είναι μικρότερη ή οριακά ίση με την μέγιστη δυνατή τιμή που θεωρούμε ότι είναι η τριβή ολίσθησης.

Σωστή επιλογή είναι το γ.

ii) Η τάση είναι υποχρεωτικά προς τα πάνω ή είναι μηδενική, (το σχοινί δεν μπορεί να σπρώξει). Αυτή αναπτύσσεται εξαιτίας της συνιστώσας του βάρους, οπότε το να επιταχυνθεί ο κύλινδρος προς τα πάνω, δεν γίνεται.

Αλλά τότε το σημείο επαφής τείνει να κινηθεί προς τα κάτω και η τριβή έχει φορά προς τα πάνω, ενώ υπάρχει ολίσθηση με αριστερόστροφη περιστροφή και το νήμα ξετυλίγεται.
Για να λυγίσει το νήμα πρέπει ο κύλινδρος να κινηθεί προς τα πάνω και να περιστρέφεται αριστερόστροφα. Πράγμα άτοπο, λόγω παραβίασης της Α.Δ.Ε. αφού ρίχνουμε λιπαντικό και ως δια μαγείας ο κύλινδρος ανεβαίνει!!!. Επίσης δεν μπορεί να υπάρξει η περίπτωση ο κύλινδρος να κατεβαίνει και το νήμα να είναι λυγισμένο. Για να συμβεί κάτι τέτοιο ο κύλινδρος θα πρέπει να στρέφεται αριστερόστροφα αλλα με λυγισμένο το νήμα δεν γίνεται  καθώς η ροπή της τριβής είναι δεξιόστροφη.

iii) Εφόσον το νήμα μένει τεντωμένο, το σημείο A του τροχού και το σημείο Κ θα έχουν ίδιο μέτρο ταχύτητας και επιτάχυνσης. Δηλ.

υΚ=υΑ(0=υcm – υγ,Α(

υcm = υγ,Α (υcm = ω·r (

αcm = αγ·r ( αcm = αγ·R/2        (5)

Σωστή επιλογή είναι το β.

iv) Θεωρούμε την κίνηση σύνθετη μιας μεταφορικής με την ταχύτητα του κέντρου μάζας και μιας στροφικής περί άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της.

Μεταφορικά

Στροφικά

(6), (7)(    και (8)

από την (5) (

Με αντικατάσταση Τ=4Ν, αcm=1m/s2 και αγ=20r/s2

wx=mgημφ=6Ν, wy=mgσυνφ=8Ν, Τρ=μΝ=1Ν

Σωστή επιλογή είναι το α.

v) Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής περί το σημείο Κ είναι σταθερός. Αυτό σημαίνει ότι η στιγμιαία τιμή του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής θα είναι ίση με τη μέση τιμή του.

Σωστή επιλογή είναι το γ.

Εναλλακτικά

Γενικά για την επίπεδη κίνηση στερεού σώματος ισχύει:

Χ. Αγριόδημας

chagriodimas@yahoo.gr

chagriodimas@gmail.com

# Text boxes

r

R

θ

Κ

A

Ο

Σχήμα 1

θ

Κ

θ

(+)

Ο

Σχήμα 2

(+)

x

y

θ

Κ

θ

(+)

A

Ο

Σχήμα 3

(+)

x

y